Schemat ideowy Trx DRUH-2008

Rysunek montażowy transceivera.

Płytka drukowana ma wymiary pasujące do obudowy 135/60/150mm ale jeśli urządzenie nie będzie montowane w tej obudowie może być oczywiście zmniejszona do części zajętej przez elementy. Otwory z obu stron płytki mają średnicę 3mm.

Rysunek montażowy Trx DRUH-2008

(rysunek górny – widok naturalny od strony druku, rysunek dolny – widok odwrócony dla metody termotransferowej)

Rysunek przedstawia wygląd atrapy jaka zastosowałem w transceiverze z układem Tiny DDS. Rysunek może posłużyć do wymiarowania miejsca na płycie głównej innego urządzenia wykorzystującego ten układ. Małe kółka odpowiadają miejscom gdzie należy wykonać otwory o średnicy 3mm mocujące  układ DDS. Rozstaw tych otworów to 50/80mm a cała płytka DDS jest większa w obrysie o 5mm z każdej strony i ma 60/90mm. Wzór atrapy powinien być dopasowany do wybranego układu klawiatury oraz oprogramowania układu ATMega8. Pokazany rysunek atrapy pasuje do obudowy  135/60/150mm (szer./wys./głęb.)